SmarTach D-Box 2	Керівництво

Керівництво з експлуатації

SmarTach D-Box 2

SmarTach D-Box 2	Керівництво

Зміст

1.Вступ……… ................................................................................................................................................................................................. 2

Основні функції ........................................................................................................................................................................... 2

2. Складові ................................................................................................................................................................................................ 3

3. Основні характеристики .............................................................................................................................................................................. 3

3.1 Технічні специфікації......................................................................................................................................................... 3

3.2 Функціональні специфікації………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.2.1.1 Світлодіоди............................................................................................................................................................. 3

3.2.1.2 Кнопки .......................................................................................................................................................................... 4

3.2.1.3 Підключення................................................................................................................................................................... 4

3.3 Конфігурація........................................................................................................................................................................ 4

3.3.1 Мова .......................................................................................................................................................................... 5

3.3.2 Дата і час .................................................................................................................................................................... 5

3.3.3 Конфігурація “З минулого завантаження...................................................................................................................................... 5

3.3.4 Розширення файлів……….. ............................................................................................................................................. 5

4. Завантаження..................................................................................................................................................................................................... 6

4.1 Тахограф.......................................................................................................................................................................... 6

4.1.1 Підключення...................................................................................................................................................................... 6

4.1.2 Процес ............................................................................................................................................................................ 6

4.2 Смарт-картка........................................................................................................................................................................ 7

5. Переніс даних в комп’ютер…………………… ............................................................................................................................................... 7

5.1 Підключення......................................................................................................................................................................... 7

5.2 Процес ............................................................................................................................................................................... 7

У випадку поломки ................................................................................................................................................ 8

6. Заміна батарейки..................................................................................................................................................................................... 8

7. Повідомлення про помилку................................................................................................................................................................................. 9

1. Вступ

SmarTach D-Box 2, створений ACTIA, це портативний прилад для завантаження даних з тахографа і смарт-карток.

SmarTach D-Box 2 сумісний з усіма марками тахографів  і програмним забезпеченням. Простий у використанні, за його допомогою можна переносити зчитані дані в комп’ютер.

Основні функції

-Завантаження даних з тахографа. Див с.6 розділ 4.1

-Автоматичне зчитування картки Див с.7 розділ 4.2

-Перенесення завантажених даних в комп’ютер Див с.7 розділ 5.

2

SmarTach D-Box 2	Керівництво

2. Складові

•	SmarTach D-Box 2 AC600206 	•  USB кабель для ПК AY14600030

• 6-pin кабель для тахографа

AC600210

•	Гумовий захисний чохол (опція) AC600209

• 2Гб картка

AY14600028

• CR 123A (3V) Батарейка

3. Загальні характеристики

3.1 Технічні специфікації

-	LCD дисплей на 32 символа

-	Пластиковий корпус

-	Розмір (Д×Ш×В) : 144mm×63mm×21mm

-	Вага: 106г (з батарейкою)

-	Напруга: CR123A (3V) Battery

-	Час UTC

-	26 мов

-	Робоча температура: 0°C до +60°C

3.2 Функціональні специфікації

3.2.1.1 Світлодіоди (LED)

LED1 постійно світиться, коли є живлення:

LED2 мерехтить під час здійснення операції:

Після закінчення операції світло діод загоряється:

LED3 постійно світиться, якщо операція успішно завершена. Якщо виникли помилки, LED3 починає мерехтіти:

3

SmarTach D-Box 2	Керівництво

3.2.1.2 Кнопки

- Установки

- Завантаження тахографа з часу останнього завантаження

- Навігація по меню в режимі установки

-Повне завантаження тахографа

- Навігація по меню в режимі установки

Підтвердити

3.2.1.3 Підключення

1:Підключення кабелю тахографа

3

2

1

2: місцезнаходження  картки  пам’яті

3: Підключення USB кабелю

3.3 Конфігурація

Для здійснення конфігурації підключіть SmarTach D-Box 2 до живлення. (до тахографа або вставте картку).

Кнопка дозволяє увійти в меню:

В даному меню можна конфігурувати наступні елементи:

•	Мову

•	Дату і час

•	Інформацію для завантаження  “з часу останнього завантаження”

•	Розширення файлів

В цих підменю навігація здійснюється за допомогою наступних кнопок:

Повернення до конфігураційного меню

Навігація вниз по меню

Навігація вверх по меню

Вхід в підменю і підтвердження

4

SmarTach D-Box 2	Керівництво

3.3.1 Мова

На початку рядка позначка ► вказує на вибрану позицію.

Позначка розташована поряд першого рядка, коли ви входите в підменю.

Користувач вибирає в списку бажану мову за допомогою кнопок   і натискає кнопку “OK”

Для збереження установки натисніть ще раз кнопку “OK”

Ви повернетеся назад в конфігураційне меню.

3.3.2 Дата і час

Під цифрами розташовано курсор, який мерехтить.

Користувач змінює цифри за допомогою кнопок  і

Кнопка “OK” підтверджує вибрані дані і переходить до наступної цифри.

Перші дві цифри року, “20” не можна редагувати.

Останній натиск на кнопку “OK” вкінці рідка підтверджує вибір.

3.3.3 Конфігурація “З часу останнього завантаження”

На початку рядка позначка ► вказує на вибрану позицію.

Позначка розташована поряд першого рядка, коли ви входите в підменю.

Користувач вибирає інформацію для завантаження “з часу останнього завантаження ”:

•	“Детальна швидкість”

•	“Додаткові даня”

Користувач вибирає в списку бажаний елемент за допомогою кнопок   і натискає кнопку “OK”

Для збереження установки натисніть ще раз кнопку “OK”

Ви повернетеся назад в конфігураційне меню.

3.3.4 Розширення файлів

На початку рядка позначка ► вказує на вибрану позицію.

Позначка розташована поряд першого рядка, коли ви входите в підменю.

Користувач обирає розширення файлів:

•	“DDD”

•	“ESM”

•	“V1B, C1B”

•	“TGD”

Користувач вибирає в списку бажаний елемент за допомогою кнопок   і натискає кнопку “OK”

Для збереження установки натисніть ще раз кнопку “OK”

Ви повернетеся назад в конфігураційне меню.

5

SmarTach D-Box 2	Керівництво

4. Завантаження

Попередження: Щоб запобігти поломки або неправильної роботи, SmarTach D-Box 2  не повинен бути підключений одночасно до двох пристроїв  (USB/Тахограф, Картка/Тахограф, USB/Картка)

4.1 Тахограф

4.1.1 Підключення

Підключіть 6-пін кабель  (AC206210) до SmarTach  D-Box 2.

(Див с.4 розділ 3.2.1.2 Підключення 1)

SmarTach D-Box 2 підключається до тахографа, з’являється напис на екрані:

Натисніть	 Одну кнопку

4.1.2 Процес

Зауважте : Щоб завантажити дані з тахографа, потрібно вставити або картку “Компанії”, або “Контролера”, або ”Майстерні”.

Можна здійснити 2 види завантажень, в залежності від натиснутої кнопки:

-Огляд

Повне завантаження

- Огляд

З останнього разу

-Діяльність за всі дні

-Події і помилки

-Детальна швидкість

-Технічні дані

-Картка “Водія”, якщо в тахографі

-Додаткові дані (якщо є)

- Діяльність з часу останнього завантаження

-Події і помилки

-Детальна швидкість (якщо було конфігуровано)

-Технічні дані

- Картка “Водія”, якщо в тахографі

-Додаткові дані (якщо було конфігуровано)

Після натиснення одної з двох кнопок, на екрані з’явиться:

Якщо завантаження було успішним, на екрані з’явиться:

Якщо завантаження не було успішним, на екрані з’явиться:

Завантаження Зачекайте

Завантаження

OK

Завантаження Помилка

6

SmarTach D-Box 2	Керівництво

4.2 Смарт-картка

Нагадування:

•	Тільки дані з карток  “Водія” і Майстерні” можна завантажити

•	Існує 2 шляхи завантаження даних з картки:

-Картка знаходиться в тахографі (Див с.6 розділ 4.1)

-Картка вставляється безпосередньо в SmarTach D-Box 2 (див. даний розділ)

Примітка:

Дані завантажується безпосередньо в SmarTach D-Box 2 з картки набагато швидше, чим за допомогою тахографа

Коли користувач вставляє картку, SmarTach D-Box 2 автоматично вмикається, на екрані з’явиться:

При початку завантаження, на екрані з’явиться:

Якщо завантаження було успішним, на екрані з’явиться: Якщо завантаження не було успішним, на екрані з’явиться:

Зачекайте	 Завантаження

Зачекайте

Завантаження

OK

Завантаження Помилка

5. Передача даних в комп’ютер

Нагадування: Згідно закону дані можна зберігати на CD-ROM або дискеті

5.1 Підключення

Підключіть USB кабель (AY14600030) до SmarTach D-Box 2 і до комп’ютера.

(Див с.4 розділ 3.2.1.2 Підключення 3)

.

При підключенні SmarTach D-Box 2 до USB порту на екрані з’явиться:

5.2 Процес

Комп’ютер розпізнає SmarTach D-Box 2 як флешку, т.б.  з’ємний диск. В пам’яті знаходяться:

D-BOX 2

Підключений

7

SmarTach D-Box 2	Керівництво

В корні диску знаходяться 2 директорії і конфігураційний файл:

•	В папці “Картка” знаходяться дані зі смарт-карток.

Розширення цих файлів залежить від вибраного користувачем формату (Див с.5 розділ 3.3.4)

Користувач може копіювати, переносити або видаляти ці файли.

•	В папці “Тахо” знаходяться дані з тахографів

Розширення цих файлів залежить від вибраного користувачем формату (Див с.5 розділ 3.3.4)

Користувач може копіювати, переносити або видаляти ці файли.

•	Файл “Config_NDB.INI” містить конфігурацію SmarTach D-Box 2.

Попередження: Файл “Config_NDB.INI » не можна змінювати або видаляти

Примітка: У випадку поломки

У випадку поломки дані з картки пам‘яті можна перенести. Користувач повинен роботи резервну копію.

Щоб вийняти картку пам’яті, натисніть на неї  (Див с.4 розділ 3.2.2)

Вставте картку в кард рідер вашого ПК (якщо є) і відновіть дані.

Якщо в комп’ютері немає кард рідера, використовуйте адаптер або зовнішній кард рідер.

Коли операція завершена, вставте картку пам’яті  назад :

6. Заміна батарейки

Крок 1:

Крок 2 :

Крок 3 :

Крок 4 :

Викрутіть гвинт і відкрийте кришку

Вийміть стару батарейку

Вставте нову батарейку відповідно до полярності

Закрийте кришку і загвинтіть гвинт

Міри безпеки:

• Використовуйте тільки CR123A батарейку.

• Не відкривайте батарейку і не кидайте у вогонь.

• Не викидайте батарейки в смітник,знищуйте згідно чинному законодавству.

• Не давайте батарейки дітям.

• Не намагайтеся відновити батарейку за допомогою вогню, електричного живлення або іншими шляхами.

8

SmarTach D-Box 2	Керівництво

7. Помилки

Завантаження Помилка

Вставте

Картку Пам’яті

Не дійсна картка пам’яті

Пам’ять повна

Не дійсна батарейка

Не дійсна

картка

Завантаження тахографа:

-	Перевірте наявність карток  “Водія”, “Компанії” або “Контролера” в тахографі

-	Перевірте правильність підключення кабелю

-	Перевірте, чи картка пам’яті правильно вставлена

Завантаження картки:

-	Перевірте, чи картка пам’яті правильно вставлена

Це повідомлення з’являється, коли картка пам’яті не вставлена або не правильно вставлена

-	Вставте правильно картку пам‘яті

Це повідомлення з’являється, коли картка пам’яті пошкоджена

-	Система не може відформувати картку

-	Система не може прочитати картку

-	Вставте нову картку пам’яті

( ACTIA AY14600028)

Це повідомлення з’являється, коли картка пам’яті повна

-	Підключіть прилад до комп’ютера і видаліть дані з сім картки (Див с.7 розділ 5)

Це повідомлення з’являється, коли зарід батарейки надто низький

-	Замініть батарейку  (Див с.9 розділ 6)

Це повідомлення з’являється, коли сматр картка  не сумісна з приладом D-Box 2

9